Załącznik nr 1 do SIWZ

Aparat do badania wodoszczelności metodą statyczną i dynamiczną

pomiaru ciśnienia hydrostatycznego spełniający wymagania norm

PN-EN 20811:1997; PN-EN 1734:2000

- Zakres ciśnienia do 5000 mbar lub więcej.

- Jednostki pomiarowe: mbar, cm, mm i inne.

- Możliwość pomiaru wodoszczelności prób do grubości 5 mm.

- Mechanizm zakleszczający próbę 5000 N lub lepszy.

- Standardowa powierzchnia pomiarowa 100 cm2 w kształcie koła.

- Możliwość pomiaru ciśnienia słupa wody metodą dynamiczną i statyczną.

Dynamiczna metoda pomiaru:

- Zakres ciśnienia  do 5000 mbar lub więcej.

- Dokładność pomiaru: ± 0,5 % wyświetlanej wartości ± 1 mbar lub lepsza.

- Dokładność odczytu: 1 mbar między 100 i 999 mbar i 2 mbar powyżej 1000 mbar lub lepsza.

- Prędkości przyrostu ciśnienia 10, 20, 60, 100, 500 mbar/min lub więcej.

- Ciśnienie alarmowe 1 mbar powyżej maksymalnego ciśnienia pomiarowego lub lepsze.

Statyczna metoda pomiaru

- Czas przenikania do 7 dni lub lepszy.

- Czas alarmu: 1÷10080 minut (7 dni) lub lepszy.

- Dokładność odczytu: 0,1 minuty do 99,9 minut, 1 minuta powyżej 100 minut lub lepsza.

- Ciśnienie testowe 0,1÷5000 mbar lub lepsze.

- Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium.

- Instrukcja w języku polskim.

- Napięcie zasilające 230 V, 50÷60 Hz

- Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim w wersji drukowanej.

- Szkolenie w zakresie obsługi, certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia w wersji drukowanej.

- Okres gwarancji: 24 miesiące.

- Dwa przeglądy techniczne w okresie  gwarancyjnym (po jednym w roku), zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez 5 lat i części zmiennych przez 10 lat.

- Transport i ubezpieczenie do miejsca ustawienia urządzenia w instytucji po stronie dostawcy.

UWAGA:

Wszelkie odniesienia w treści dokumentu do norm zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne", zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.